## Slide 1: Projet Majeure - Robotique de service CPE LYON 2020/2021 5ième année Sujet 5: Aide à la conception d’un prototype de robot afin de réaliser un scénario de robotique de service proposé par la compétition WorldSkills
Groupe 7: Briand/Guy/Kahan/Martinez

## Slide 2: Sommaire:
Le projet
L’architecture hard/soft
Configuration master
Capteurs navigation
Vision
Implémentation sur robot réel
IHR et HIL-3D
Vidéo

## Slide 3: Le projet
Scenario worldskills
Un robot autonome
Un labyrinthe
Des zones de couleurs
Des cannettes de couleurs
Visualisation de son états et de l’environnement
Cahier des charges
Robots avec capteurs
Robot capable de se déplacer dans un environnement connu
Capable de reconnaitre les couleurs
Capable de reconnaitre des cannettes
Capable d’informer sur son état et l’environnement
Afficher les informations

## Slide 4: Présentation du projet

## Slide 5: Configuration carte Master

## Slide 6: Configuration de la carte master
Objectifs
Contrôler la carte à distance et lancer l’application
Communiquer avec le PC pour mettre à jour des informations sur l’états du robot et son environnement
Contraintes
Supporter certains package ROS
Connection ssh avec le PC
Supporter Opencv pour darknet

## Slide 7: Configuration de la carte master
Problématiques majeurs rencontrées:
ROS melodic build avec python2 et non 3
Le build d’un workspace demande beaucoup de RAM avec certains pkg  parfois plantage
La gestion des par-feux
Carte:
- Wifi
- Bluetooth
- 4 port USB
- Processeur ARM Cortex-A53 - 1.4GHz
- Ram:1Go
- Supporte Os linux
OS: Ubuntu MATE 18.04
Environnement linux
Interface graphique (mate)
Plus léger que Ubuntu
Environnement maîtrisé
Compatible avec ROS melodic
ROS distribution: MELODIC
Package rplidar  melodic

## Slide 8: Configuration de la carte master ROS-MATLAB-IHM
ROS Nodes

## Slide 9: Gestion Capteurs

## Slide 10: Gestion des capteurs de navigation
Objectifs :
- Naviguer en autonomie
Connaître sa position, son orientation
Pouvoir mapper son environnement
Pouvoir éviter des obstacles
Contraintes :
Tous les capteurs doivent communiquer avec la RaspberryPi
Le prix des capteurs ne doit pas être supérieur à 300 euros

## Slide 11: Choix des capteurs (1)
Capteurs à ultrason HC-SR04
Permet d’évaluer la distance entre un obstacle et la base roulante
  Utilise des ultrasons pour déterminer la distance
  Echo de l’onde émise proportionnelle à la distance
  Divise le temps par 2 pour avoir la distance
  Prix très faible (Environ 3 euros)
  Mesure de haute précision et stable
  Création d’un Publisher ROS ”command”

## Slide 12: Choix des capteurs (2)
Centrale inertielle – MPU9250 – 9 axes
Permet de connaitre la position angulaire et accélération
  Magnétomètre AK8963  Champ magnétiaue
  Accéléromètre (MPU6050)  Accélération
  Gyroscope (MPU6050)  Position angulaire
  Permet de connaitre le PITCH/YAW/ROLL
  Connection I2C avec la RaspberryPi
  Création d’un Publisher ROS “IMU”

## Slide 13: Choix des capteurs (3)
RPLidar A2 de chez SLAMTEC
Permet de mapper l’environnement et connaitre la position d’obstacles autour du robot
  Rayon d’action de 16 mètres
  Beaucoup de package ROS déjà existant
  Possibilité d’utiliser SLAM pour avoir un mapping
  Prix plutôt raisonable (250 euros)
  Récéption des coordonnées du mapping grace au topic /scan (liste avec toutes les coordonés)

## Slide 14: Gestion de la vision

## Slide 15: Gestion de la vision du robot
Objectifs :
- Détecter des canettes dans l’environnement
- Sélectionner une canette particulière
- Déterminer la position de la canette

## Slide 16: Solution 1 : Utilisation de Pixy
La camera Pixy2 est une camera intelligente qui est capable de reconnaitre des couleurs
Utilisation :
7 signatures de couleurs
Récupération de la position des bounding box
Calcul approximatif de la position en z à partir de la taille de l’objet
Création d’un fichier vision_publisher sous ROS
On publie un msg contenant : signature + position en x + position en z pour chaque signature
La position en x est relative au centre du robot
Problèmes :
Très sensible à la luminosité
Besoin d’objets de couleurs uniformes

## Slide 17: Solution 2 : Utilisation de Darknet
On entraine un détecteur d’objet personnalisé grâce à darknet
Utilisation :
Détecte les canettes
Récupération de la position des bounding box
Création d’un fichier personal_darknet_publisher sous ROS
On publie un msg contenant : position en x pour chaque objet détecté
La position en x est relative au centre du robot
Problèmes :
Ne fais pas la différence entre les différentes canettes

## Slide 18: Fusion des solutions
On utilise darknet et le module pixy2 pour déterminer l’objet et la couleur voulue
On créé des listeners aux deux publishers précédemment décrit
On publie la position x relative au robot
En principe on essaye de centrer le robot sur l’objet que l’on cherche à récupérer
Ceci nous permet :
D’utiliser l’ultrason pour calculer la distance restante à l’objet
D’avoir le bras en face de l’objet pour le récupérer

## Slide 19: Implementation sur robot réel

## Slide 20: Implémentation sur robot réel
Objectifs:
Ajouter de la Raspberry PI
Ajouter des capteurs:
  Lidar
  IMU
  Ultrason
Programmation des mouvements sur Arduino IDE
Lidar
Ultrason
IMU
RPI
Problématiques rencontrées:
Implémentation ROS serial & traitement des topics
Lidar empêche la pince de descendre à plus de 90°
IMU proche du Lidar

## Slide 21: Interface Homme Machine et simulation du robot

## Slide 22: Interface homme-robot : config
matrice
OccupancyGrid
A*
22
Acquisition
Création de carte
Mise en mémoire pour UX
Astuce delete : cell
Traitement
Global planner
Post-Traitement
SLAM
Rosbag

## Slide 23: IHM et capteurs
Objectif:
Afficher et transmettre l’états actuel du robot
Transmettre les consignes
Solutions:
ROS matlab
  Connection à la Raspberry et ses topics
  Le topics /command met à jour l’IHM et le robot 3D
Création d’un objet « robot »
  Permet de protéger des variables
  Création de méthodes spécifique à matlab
  Compatible avec l’IHM pour récupérer des donnée
Les fonctions callback sur matlab mettent à jour les propriétés de « robot »
Lidar
Gyroscope(imu)
Ultrason
Camera

## Slide 24: HIL : Visualisation tridimensionnelle
Acquisition
CAO
URDF
Traitement
MoveIt Setup
MoveIt Demo : HIL
Limitation
Passive J.
Simplification
commande
Axage TF
Pas d’origin pour les Links
Pas de collision
Pas de physique
Pas d’export SdWs .STL
MAIS
Définition manuelle Joint
  Axis
  Origin

## Slide 25: Vidéo et conclusion
Ce qui fonctionne
IHM qui se met à jour
Détection obstacles (arrêt de mvt) & objectifs (cannettes)
Suite de commandes via la raspberry pi
HIL
Global Planner
A améliorer
Local Planner
Commande de la pince en fonction de la vision
Commande depuis Matlab après le global planner
Local planner -> evitement

## Slide 26: Répartition des tâches
 | Intégration | hardware | Vision | IHM | HIL
Briand | +++ |  |  | + | 
Guy | + | +++ |  |  | 
Kahan |  |  |  | +++ | +++
Martinez |  |  | +++ |  |